## Slide 1
Смирнов Александр Николаевич
Новая методология оценки ресурса сварных металлоконструкций
Кемерово, 2023 г.

## Slide 2
Кузбасс на карте Российской Федерации

## Slide 3
Административно-территориальное деление Кузбасса
16 городских округов
18 муниципальных
районов
22 городских
поселения
167 сельских
поселений
223 муниципальных образования:

## Slide 4
Средний износ технических устройств по состоянию на 01.01.2023 г.
Наименование технических устройств | Общее количество технических устройств, ед. | Отработали нормативный срок службы, ед. | Средний процент износа
Паровые и водогрейные котлы | 72936 | 37935 | 52
Сосуды, работающие под давлением | 293064 | 138385 | 47
Трубопроводы пара и горячей воды | 32659 | 13325 | 41
Итого: | 398659 | 189645 | 48

## Slide 5
Общая структура обеспечения работоспособности объектов техносферы (Махутов Н.А., Гаденин М.М.)

## Slide 6
Методика оценки ресурса по критерию образования трещин (Махутов Н.А.)
Определение остаточного ресурса осуществляется с использованием данных о техническом состоянии, полученных экспериментальными и расчетными методами, по следующим предельным состояниям:
– образование трещин при циклическом нагружении;
– развитие трещин при циклическом нагружении;
– возникновение вязкого или хрупкого разрушения при наличии исходных технологических и эксплуатационных трещин.

## Slide 7
Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса по критериям трещиностойкости (Махутов Н.А.)
Применяется для критических элементов оборудования, в которых при оценке технического состояния обнаружены дефекты, недопустимые и допускаемые нормами контроля (если они есть). При однократном нагружении остаточный ресурс и живучесть определяются:
– по критическим температурам хрупкости и минимальным температурам металла несущих элементов при эксплуатации;
– по критическим коэффициентам интенсивности напряжений или деформаций по коэффициентам интенсивности напряжений или деформаций для соответствующих расчетных дефектов и эксплуатационных напряжений.

## Slide 8
Оценка ресурса длительно работающего оборудования в настоящее время
- Ресурс оборудования

## Slide 9
Оценка ресурса длительно работающего оборудования на основе структурных критериев
- Оценка ресурса в настоящее время
Предлагаемый подход к оценке ресурса металла длительно работающих объектов

## Slide 10
Коэффициент, учитывающий режимы эксплуатации (температуру, давление (нагрузку), цикличность, среду)
Kреж = KN∙KP ∙ KT ∙ KL
№ п/п | Обозначение | Значение | Условия
1. | KT – температура среды | 1,0 | Эксплуатация в стационарных режимах при расчетных параметрах
 |  | 1,2…1,4 | Значительные нарушения температурных режимов, перегревы
 |  | 1,1 | Незначительные температурные перепады
2. | KN – цикличность | 1,0 | Расчетные режимы, пуски-остановы
 |  | 1,2…1,3 | Нарушения режимов цикличности
 |  | 1,05…1,1 | Незначительные нарушения
3. | KL – агрессивность среды | 1,0 | Расчетная среда
 |  | 1,2…1,4 | Агрессивная (значительные изменения) нерасчетная среда
 |  | 1,1 | Незначительные нарушения параметров среды
4. | KP – давление, либо нагрузка | 1,0 | Расчетные режимы эксплуатации
 |  | 1,2…1,4 | Значительные перепады давления, либо нагрузки
 |  | 1,05…1,1 | Незначительные перепады давления, либо нагрузки

## Slide 11
Коэффициент, учитывающий наличие дефектов изготовления, монтажа и ремонта
№ п/п | Обозначение коэффициента | Значение | Условия
1. | Kмон – дефекты монтажа | 1,0 | Нет визуальных дефектов, твердость сварных швов нормирована
 |  | 1,3 | Неустраненные дефекты монтажа, форма сварных швов, твердость, изломы, перегибы (на грани допуска)
 |  | 1,05 | Незначительные дефекты (допустимые), небольшие вмятины, царапины, допустимые дефекты сварки
2. | Kмет – дефекты металлургии | 1,0 | Рекомендованная структура, нормальный режим ТО, твердость в норме
 |  | 1,1 | Крупные металлургические дефекты, расслоения, неметаллические включения, полосы, дефекты шлифовки и т.д.
 |  | 1,05 | Незначительные дефекты
3. | Kрем – дефекты ремонтов | 1,0 | нет дефектов
 |  | 1,1 | Устранимые дефекты ремонта, форма шва, твердость, изгибы
 |  | 1,05 | Устранимые, допустимые дефекты
Kдеф = Kмет∙Kрем∙Kмон

## Slide 12
Уточненная оценка ресурса длительно работающего оборудования на основе структурных критериев

## Slide 13
Комплексный критерий предельного состояния длительно работающего оборудования

## Slide 14
Критерий оценки ресурса сварных соединений

## Slide 15
Критерий оценки ресурса основного и наплавленного металла барабанов котлов высокого давления
Изменение среднего значения локальных внутренних напряжений (τ) (кривая 1), времени задержки ПАВ (ΔR) (кривая 2) и интенсивности МШ (ΔMNI) (кривая 3) при перемещении по образцу от зоны разрушения к основному металлу (образец длительно работающего металла)

## Slide 16
Спасибо за внимание!